Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky

Dokumentace záměru

(v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Posouzení Dokumentace, zpracované pro Obec Úholičky

Technická zpráva

Vypracoval: Ing. Pavel Novák

Matěchova 20, 140 00 Praha 4

Duben 2020

Obsah

1	Úvod	3

2	Posouzení vypořádání připomínek v Dokumentaci EIA	3

2.1	Kvalita podzemní vody	3

2.2	Ozelenění pohledové strany od obce vpravo od vodárny	4

2.3	Zápach	5

2.4	Úlety ze skládky	8

3	Závěr	9

# Úvod

Z důvodu množství připomínek ve zjišťovacím řízení EIA byla na záměr na rozšíření skládky Úholičky („Záměr“) zpracována Dokumentace záměru v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. („Dokumentace EIA“) a záměr bude dále projednáván. Obec Úholičky objednala 3. 4. 2020 technikou pomoc pro posouzení záměru „Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky“ v k. ú. Úholičky a Tursko (ing. Kořínková, e-mail) ve fázi Dokumentace. V rámci technické pomoci, poskytnuté obci Úholičky v červnu 2019 bylo identifikováno několik oblastí možných vlivů rozšíření skládky Úholičky na životní prostředí obce, které by měly být v Záměrem vyřešeny nebo vysvětleny. Jednalo se o:

- Kvalita podzemní vody (stav podzemní vody v drenážní šachtici D1, vysvětlení překračování referenčních hodnot vyhlášky č. 5/2011 Sb. a případná opatření)

- Ozelenění pohledové strany od obce vpravo od vodárny (výslovné doplnění opatření – ozelenění svahu dle Technické zprávy „Doplnění ozelenění v areálu skládky Úholičky, 2/2019, FCC Česká republika, s.r.o.)

- Zápach (objektivizace intenzity a posouzení vlivu a případná opatření pro snížení pachové zátěže ze skládky)

- Úlety ze skládky (zahrnout jako vliv na životní prostředí obce a uvést konkrétní účinná opatření pro snížení úletů)

Úkolem nynějšího zadání je posoudit, jak se Dokumentace EIA vypořádala se shora uvedenými připomínkami.

Dalším bodem zadání je zpracování návrhu na text letáku k otázce do obecního referenda, která zní: „Požadujete, aby obec vydala negativní stanovisko k záměru navýšení skládky odpadů v Úholičkách?“. Úkolem je rozpracovat nestranně body „pro“ a „proti“ navýšení skládky resp. odpovědi na otázky „Co nám skládka přináší?“ a „Čím nám skládka přitěžuje?“.

# Posouzení vypořádání připomínek v Dokumentaci EIA

## Kvalita podzemní vody

Připomínka:

Stav podzemní vody v drenážní šachtici D1 – požadováno vysvětlení překračování referenčních hodnot vyhlášky č. 5/2011 Sb. a případná opatření

Úvod, 2. Obec Úholičky a Tursko požaduje: (požadavek obce na vysvětlení nadlimitních hodnot sledovaných látek):

Připomínka obce:

„Podzemní vody jsou rovněž sledovány na šachtici drenážních vod D1. Oznámení uvádí toto hodnocení: ,,Výsledky chemických analýz vzorků vody z drenážní šachty D1 jsou dle zákona č. 254/2001 Sb. § 2 odst. 2 považovány za podzemní vodu, pro hodnocení jejich kvality je použita rovněž vyhláška č. 5/2011 Sb. i indikátory znečištění Metodického pokynu z ledna 2014. Z kationtů byly překročeny referenční hodnoty vyhlášky č. 5/2011 Sb. pro sodík a amonné ionty. Z aniontů pak byly překročeny ukazatele pro chloridy.“

Reakce v Dokumentaci EIA

„V drenážní šachtici D1 jsou zvýšené hodnoty sodíku a chloridů. Toto může být způsobeno provozem skládky (solení komunikací v areálu skládky) a následnými splachy do drenážní šachtice. Hodnoty sodíku a chloridů jsou překročeny jen minimálně, vliv na podzemní vody je tedy zanedbatelný.“

Kapitola  D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody Dokumentace EIA uvádí:

„V drenážní šachtici D1 jsou zvýšené hodnoty sodíku a draslíku. Muže to být způsobené provozem skládky (solení komunikací v areálu skládky) a následnými splachy do drenážní šachtice. Hodnoty sodíku a chloridu jsou překročeny jen minimálně, takže vliv na podzemní vody je tedy zanedbatelný.

Zvýšené hodnoty stopových prvků anionaktivních tenzidů a arsenu byly překročeny jenom v roce 2016. Od té doby k překročení limitní hodnoty nedošlo.

Překročení limitů vyhlášky č. 5/2011 Sb. pro prvky Crcelk. a Ni, nepředstavuje v kontextu posuzované lokality významnou míru znečištění podzemní vody, k překročení indikátorů znečištění MŽP (2014) nedochází, resp. koncentrace sledovaných kovů jsou dlouhodobě řádově nižší.

Jelikož překročené hodnoty pravděpodobně nesouvisí se samotným skládkovým tělesem (neindikují netěsnost skládky), ale souvisí s provozem areálu skládky jako takovým, byla navržena kromě monitoringu (vychází z IPPC) následující opatření:

- Omezení solení v prostoru zpevněných ploch skládky – přechod na jinou formu úpravy zpevněných ploch – např. posyp inertním materiálem, případně zatěsnění indikačních vrtů tak, aby nedocházelo při jarním tání a atmosférických srážkách k pronikání splachových vod ze zpevněných ploch do těchto vrtů.

- Zajištění těsnosti skládky průsakových vod – pravidelné provádění zkoušek těsnosti (tyto jsou v současnosti prováděny a účinnost je ověřována monitoringem).“

Kapitola D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření uvádí:

„…………. Provozovatel bude i nadále zajišťovat periodický monitoring podzemních vod ze stávajících vrtů. Rozsah sledovaných ukazatelů a četnost vzorkování upravuje IPPC.“

Posouzení vypořádání:

Vysvětlení zvýšeného obsahu sledovaných látek v šachtici D1 zní logicky, ovšem monitorovací objekty by neměly být ovlivňovány provozem skládky, a proto je navrhované opatření (omezení solení) na místě. Pokud by zvýšené obsahy sledovaných látek v šachtici D1 pokračovaly i nadále (lze ověřit z budoucích zpráva o monitoringu skládky), bylo by na místě posouzení, zda nepochází znečištění drenážních vod z jiných zdrojů. Jako nepřípadné se jeví opatření „Zajištění těsnosti skládky průsakových vod“ – to je nutný předpoklad správného provozu skládky a v případě podezření na únik znečištění z jímky průsakových vod by byla nutná její sanace. Jak se uvádí v Dokumentaci, pravidelné zkoušky těsnosti jímky jsou prováděny. Zvýšené obsahy sledovaných látek v šachtici D1 by tedy neměly mít nic společného s těsností jímky.

## Ozelenění pohledové strany od obce vpravo od vodárny

Připomínka:

Požadavek na výslovné doplnění opatření – ozelenění svahu dle Technické zprávy „Doplnění ozelenění v areálu skládky Úholičky, 2/2019, FCC Česká republika, s.r.o.

Úvod, 2. Obec Úholičky a Tursko požaduje (reakce v Dokumentaci EIA na požadavek obce na ozelenění):

„Byla zpracována Studie posouzení vlivu na krajinný ráz, která je přílohou předkládané dokumentace EIA (doplněná o pohledovou studii). Úprava tvaru tělesa skládky a zkapacitnění skládky bude mít v hodnoceném území za následek vizuální zvýraznění současného tvaru tělesa skládky, což se bude projevovat zejména na krátké až středně dlouhé vzdálenosti hlavně směrem k obcím Úholičky a Tursko. Nicméně je nutné uvést, že toto vizuální zvýraznění nebude vhledem k současnému rozsahu skládky (výškové a prostorové) jakkoliv významné. Z vybraných pohledových míst může dojít k ovlivnění volných pohledů do okolní krajiny. Určité ovlivnění se dá předpokládat i v případě panoramatických pohledů z okrajů mírných elevací a vyhlídkových míst např. vyhlídka na Velké Přílepy, vyhlídka Stříbrník apod. Pro zmírnění celkového ovlivnění a dotčení krajinného rázu bylo doporučeno realizovat doplnění výsadby vegetace uvnitř areálu skládky (ozelenění hrany skládky), aby se snížil její vizuální projev.

Zmírnění pohledového efektu směrem k obcím Úholičky a Tursko bude realizováno vybudováním obvodového pásu, který bude tvořen z vysoké zeleně a doplnění sadových úprav na samotném tělese skládky realizované v rámci rekultivačních prací po naplnění kapacity. Stromořadí okolo areálů skládek obvykle přirozeně nepřímo plní funkci pro dodatečný záchyt polétavých složek odpadů. Vzrostlé stromy se přitom nacházejí jak vně, tak uvnitř areálu skládky.

Na základě předchozích jednání se sousedními obcemi byl zpracován projekt na doplnění zeleného pásu uvnitř oploceného areálu skládky s vazbou na začlenění do celkového krajinného rámce. Tato skutečnost byla zapracována do Pohledové studie, která byla v návaznosti na jednání s obcí Úholičky rozšířena o dálkový pohled z vyhlídky Stříbrník.“

Kapitola D.1.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce dále uvádí:

„Hodnocený záměr představuje antropogenní prvek umístěný ve volné krajině, který by mohl negativně ovlivňovat pohledy do okolních krajinných prostor i středně dlouhé výhledy. Při středně dlouhých až dalekých výhledech lze rozpoznat pouze siluetu tvaru tělesa skládky, pro běžného pozorovatele není rozeznatelné, zda se jedná o přirozenou elevaci, či antropogenní prvek (skládka odpadu). Nicméně doporučujeme, aby došlo k výsadbě vegetace okolo skládky (ozelenění hran skládky), která by pohledy na skládku zmírnila. Žádoucí je nevysazovat kultivary a nepůvodní druhy dřevin. Tato opatření by do jisté míry mohla zmírnit celkovou míru vizuálního vnímání tohoto antropogenního prvku v krajině.“

Kapitola D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření uvádí:

„…..Pro zmírnění celkového ovlivnění a dotčení krajinného rázu bude realizována výsadba vegetace okolo areálu skládky (ozelenění hrany skládky), aby se snížil její vizuální projev.“

Posouzení vypořádání:

Výsadba vegetace okolo hran skládky je v Dokumentaci EIA doporučena, tedy by měl být požadavek na její provedení i součástí Stanoviska EIA, což je třeba zkontrolovat. Vypořádání akceptuje připomínku obce Úholičky. Je žádoucí stanovit časový rámec výsadby, například: výsadba vegetace okolo hrany skládky bude provedena před zahájením navýšení kapacity skládky.

## Zápach

Připomínka:

Požadavek na objektivizaci intenzity zápachu a posouzení vlivu a případná opatření pro snížení pachové zátěže ze skládky

Úvod, 2. Obec Úholičky a Tursko požaduje (reakce v Dokumentaci EIA na požadavek obce na objektivizaci zdroje zápachu a snížení pachové zátěže):

„V případě pachových látek je třeba respektovat všeobecné podmínky provozování zdrojů znečištění pachovými látkami, které dávají za povinnost při technologických zařízeních využívat dostupné opatření k jejich omezování. Pro zamezení možného zápachu při manipulaci s odpadem bude vyžadována důsledná kázeň dodržování provozního řádu skládky:

- Ukládáním odpadu se zvýšeným množstvím pachově postižitelných látek v ovzduší, prováděním prací způsobující únik plynu nebo čištění jímek pouze při průměrné síle větru do 15 m/s.

- V případě nárazového větru a podle místních klimatických podmínek rozhodnout o dočasném zastavení příjmu odpadů na tělese skládky nebo uzavření skládky vedoucím skládky. Při síle větru 25 m/s a více skládku uzavřít.

Dále je doporučeno udržovat aktivní plochu ukládáním odpadů do „pruhů“ o šířce 30 metrů (dle šíře jednotlivých sekcí), s mocnosti vrstvy cca 2,0 m a její pravidelné překrývání větší vrstvou inertních technologických odpadů nebo technologickými materiály, případně skrápět. Skládkový plyn z rekultivované i nerekultivované části skládky je aktivně jímán a odsáván.

V případě pachu je pravděpodobný kumulativní (a také převažující) vliv blízké kompostárny společnosti Ing. Jan Švejkovský – JENA – firma služeb. V zájmové oblasti převládá jihozápadní proudění, druhým nejčetnějším směrem větru je proudění ze západního sektoru a případný zápach se pak z kompostárny šíří jihozápadním a západním směrem, k bytové zástavbě.

Po rekultivaci skládky je riziko vzniku zápachu prakticky nulové, jelikož rekultivovaná část skládky je aktivně odplyňována. Z jímacích studní je plyn odváděn potrubím a energeticky využíván v kogenerační jednotce.“

Kapitola B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru, Porovnání technického řešení s BAT, Pachové látky:

„Omezení emisí pachových látek se dosahuje hutněním, překryvem ukládaného odpadu a dodržováním přísné kontroly na vstupu do zařízení (zejména vyloučení silně zapáchajících látek z přijímaných odpadů).

Hledisko je plněno.“

Kapitola B.III.1. Ovzduší, vody, půdy a půdního podloží, Znečištění ovzduší:

Emise z procesu skládkování odpadů, tedy emise TZL vznikající manipulací s odpady, resuspenzí z povrchu obslužných komunikací a plynné emise z procesu skládkování (metan, amoniak, pachové látky), které nemají stanoven imisní limit, budou eliminovány stejným způsobem ve výchozím i cílovém stavu, tedy na základě opatření uložených provozovateli v provozní řádu zařízení. Ke změně velikosti těchto emisí nedojde, proto se jimi rozptylová studie nezabývá.

Kapitola B.III.4. Ostatní emise a rezidua, Zápach:

Složení pachových látek, především ze skládky na ostatní odpad nelze podrobněji specifikovat. Obecně, charakter plynných znečišťujících látek, vznikajících na skládce odpadů, vychází ze složení uložených odpadů, způsobu jejich uložení a tím i z povahy probíhajících procesů v tělese skládky.

V případě pachových látek je třeba respektovat všeobecné podmínky provozování zdrojů znečištění pachovými látkami, které dávají za povinnost při technologických zařízeních využívat dostupné opatření k jejich omezování. Pro zamezení možného zápachu při manipulaci s odpadem bude vyžadována důsledná kázeň dodržování provozního řádu skládky:

- Ukládáním odpadu se zvýšeným množstvím pachově postižitelných látek v ovzduší, prováděním prací způsobující únik plynu nebo čištění jímek pouze při průměrné síle větru do 15 m/s.

- V případě nárazového větru a podle místních klimatických podmínek rozhodnout o dočasném zastavení příjmu odpadů na tělese skládky nebo uzavření skládky vedoucím skládky. Při síle větru 25 m/s a více skládku uzavřít.

Dále je doporučeno udržovat aktivní plochu ukládáním odpadů do „pruhů“ o šířce 30 metrů (dle šíře jednotlivých sekcí ), s mocnosti vrstvy cca 2,0 m a její pravidelné překrývání větší vrstvou inertních technologických odpadů nebo technologickými materiály, případně skrápět. Skládkový plyn z rekultivované i nerekultivované části skládky je aktivně jímán a odsáván.

Odpad je bez prodlení po jeho vysypání rozhrnut a zhutněn pojezdy kompaktoru, ve špičkách se připouští delší čas k úplnému zpracování (rozhrnutí a zhutnění) návozu, nejdéle však do ukončení denního provozu skládky.

Po rekultivaci skládky je riziko vzniku zápachu prakticky nulové, jelikož rekultivovaná část skládky je aktivně odplyňována. Z jímacích studní je plyn odváděn potrubím a energeticky využíván v kogenerační jednotce. Těsnost plynových studní je kontrolována v rámci pravidelného monitoringu skládky.

Monitoring skládky mj. spočívá ve sledování vývinu skládkového plynu. Měření složení skládkového plynu probíhá 1× ročně u pasivních plynových studní a u aktivních (tzn. napojených k čerpací stanici plynu) je realizováno pomocí kontinuálního analyzátoru čerpací stanice se sledováním obsahu CH4, O2, průtoku a výstupního tlaku. Složení skládkového plynu je vyhodnocováno a údaje jsou provozovatelem archivovány. V rámci vydaného integrovaného povolení byla stanovena povinnost jednorázového měření pachových látek v souladu s vyhláškou č. 362/2006 Sb. nejpozději do 1.8.2009. V platné znění integrovaného povolení je tato podmínka vypuštěna, protože měření již proběhlo.

Kapitola D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření

„…………Při provozu závěrečné etapy rozšíření skládky bude důsledně dbáno na minimalizaci plochy aktivní části skládky; po dosažení požadované výškové úrovně v koruně skládky bude v závislosti na možnostech provozovatele probíhat postupná rekultivace povrchu skládky.

………….Pro zamezení možného zápachu při manipulaci s odpadem bude vyžadována důsledná kázeň dodržování provozního řádu skládky:

- Ukládáním odpadu se zvýšeným množstvím pachově postižitelných látek v ovzduší, prováděním prací způsobující únik plynu nebo čištění jímek pouze při průměrné síle větru do 15 m/s.

- V případě nárazového větru a podle místních klimatických podmínek rozhodnout o dočasném zastavení příjmu odpadů na tělese skládky nebo uzavření skládky vedoucím skládky. Při síle větru 25 m/s a více skládku uzavřít.

- Denní ukládání odpadu bude soustředěno do vymezeného prostoru, tzv. aktivní plochy s plochou 250–500 m2, která bude z důvodu eliminace možného zápachu denně průběžně zpevňována a překrývána inertními technologickými odpady, případně technologickými materiály (odpady určené k technickému zabezpečení skládky), případně skrápěna.

- Prašnost na pojezdových komunikacích budovaných v tělese skládky bude omezována zvlhčováním pomocí skrápění vodou kropícím vozem. U odpadů, které by mohly zapříčinit zvýšenou prašnost (popílek, prach z čištění, škvára atd.) při ukládání na skládce je vyžadována jejich předchozí úprava původce spočívající v jejich vlhčení.“

Posouzení vypořádání:

Lze se přiklonit k logické úvaze v Dokumentaci EIA, že „V případě pachu je pravděpodobný kumulativní (a také převažující) vliv blízké kompostárny společnosti Ing. Jan Švejkovský – JENA – firma služeb. V zájmové oblasti převládá jihozápadní proudění, druhým nejčetnějším směrem větru je proudění ze západního sektoru a případný zápach se pak z kompostárny šíří jihozápadním a západním směrem, k bytové zástavbě.“ Zkušenosti z provozu kompostáren ukazují, že nepříjemný zápach z určitých fází jejich provozu (překopávka odpadů, případně manipulace s kaly z ČOV) může silně obtěžovat okolí kompostáren zápachem, pokud se tyto operace neprovádí při příznivém větru, který odnáší zápach ve směru od zástavby. Tato logická úvaha o rozhodujícím podílu kompostárny na obtěžování obyvatel zápachem ovšem není opřena o měření pachových látek. Rozptylová studie na problematiku pachových látek vyloženě rezignuje („…pachové látky, které nemají stanoven imisní limit, budou eliminovány stejným způsobem ve výchozím i cílovém stavu, tedy na základě opatření uložených provozovateli v provozní řádu zařízení. Ke změně velikosti těchto emisí nedojde, proto se jimi rozptylová studie nezabývá.“) a tedy je promarněna příležitost v rámci Dokumentace EIA objektivně vyloučit (převažující) vliv zápachu z provozu skládky na obec. Měření pachových látek lze ovšem nahradit provozním opatřením, které umožní obci Úholičky účinnou a průběžnou kontrolu nad možnou souvislostí stížností na zápach v obci a skládkou.

Provozovatel má povinnost dle platné ČSN, v souladu s níž se stanoví podmínky provozu, každou denní dávku odpadů překrýt vrstvou tzv. materiálu na technické zabezpečení (zemina či jiné vhodné nepolétavé odpady). To by bylo dobře ohlídat při řízení o změně integrovaného povolení skládky, protože hutnění a překrývání odpadů jsou spolu s omezením pro skládkování zapáchajících odpadů jediné možnosti, jak zápach ze skládky omezovat. Pro provozní kontrolu možného zdroje zápachu by pro případ stížností občanů mohlo sloužit opatření, aby skládka provozovala vlastní automatickou meteostanici a meteorologické údaje uložené po hodině byly pro kontrolu k dispozici zpětně například půl roku. Údaje by na vyžádání byly průběžně předávány obci Úholičky. Při zjištění směru větru v čase územně přesně lokalizované stížnosti (například adresou místa, kde byl subjektivní vjem zápachu zjištěn) by se mohlo posoudit, zda zápach mohl přicházet od skládky, nebo spíše od kompostárny.  Další opatření by mohlo být že provozovatel skládky umožní při stížnostech na zápach kontrolu obce na skládce, jak jsou odstraňovány odpady, mimo jiné jak je prováděno jejich překrývání materiálem na technické zabezpečení skládky.  Toto opatření reaguje i na poznatky z obce, že se zápach šíří také za inverze, kdy je zpravidla bezvětří.

## Úlety ze skládky

Připomínka:

Požadavek na zahrnutí úletů odpadů ze skládky mezi vlivy na životní prostředí obce a uvést konkrétní účinná opatření pro snížení úletů

Úvod, 2. Obec Úholičky a Tursko požaduje (reakce v Dokumentaci EIA na požadavek obce na zahrnutí úletů odpadu do EIA):

„Problematika úletů je řešena v provozním řádu skládky. V rámci provozování skládky, pro omezení úletu lehkých materiálů, je povrch skládky (aktivní plocha) překrýván vhodným materiálem a následně hutněn, je zbudována mobilní síť s výškou 12 m budovaná po směru převažujících směrů větru. V případě potřeby budou použity i mobilní sítě o výšce 3 m. Bude zabezpečený okamžitý a periodický úklid v okolí skládky, příp. se zvýší četnost sběru úletu v okolí skládky.

Úletům lehkých frakcí odpadu z tělesa skládky bude zabráněno instalací záchytných sítí. Záchytné sítě můžou být umístěny podél rozhraní rekultivovaná / nerekultivovaná plocha skládky, v případě potřeby doplněné o přenosné (mobilní) podél aktivní plochy skládky.

V souladu s podmínkami Integrovaného povolení provádí provozovatel skládky také pravidelnou kontrolu okolí skládky a v případě zjištění výskytu úletů neprodleně provádí jejich odstranění. Sběr úletů provádí prostřednictvím svých zaměstnanců a pomocí externích dodavatelů včetně pořízení vysokozdvižné plošiny pro sběr ve výškách (stromech). Zde je nutné připomenout, že ne všechny úlety mohou pocházet ze skládky a mohou být způsobeny z nákladních vozidel dovozců odpadu na skládku s nezasíťovaným nákladem nebo jen projíždějících z jiných provozů.“

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru, Porovnání technického řešení s BAT, TZL a pevné úlety

Zejména v suchých obdobích a při silném větru hrozí zvýšené emise TZL a pevných úletů ze skládky. Omezení a vyloučení těchto negativních vlivů je docilováno řádným hutněním odpadu, recirkulací průsakové vody na těleso skládky pro snížení prašnosti a pravidelným sběrem úletů. Dále je zbudována mobilní síť s výškou 12 m budovaná po směru převažujícího proudění. V případě potřeby budou použity i mobilní sítě o výšce 3 m.

D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření

K omezení úletu lehkých materiálů, bude povrch skládky (aktivní plocha) překrýván vhodným materiálem a následně hutněn. Je vybudována mobilní síť s výškou 12 m budovaná po směru převažujících směrů větru. V případě potřeby mohou být použity i mobilní sítě o výšce 3 m. Jestli budou opatření nedostatečná, bude zabezpečený okamžitý a periodický úklid v okolí skládky, příp. se zvýší četnost sběru úletu v okolí skládky

„…………Při provozu závěrečné etapy rozšíření skládky bude důsledně dbáno na minimalizaci plochy aktivní části skládky; po dosažení požadované výškové úrovně v koruně skládky bude v závislosti na možnostech provozovatele probíhat postupná rekultivace povrchu skládky.

………….Pro zamezení možného zápachu při manipulaci s odpadem bude vyžadována důsledná kázeň dodržování provozního řádu skládky:

- Ukládáním odpadu se zvýšeným množstvím pachově postižitelných látek v ovzduší, prováděním prací způsobující únik plynu nebo čištění jímek pouze při průměrné síle větru do 15 m/s.

- V případě nárazového větru a podle místních klimatických podmínek rozhodnout o dočasném zastavení příjmu odpadů na tělese skládky nebo uzavření skládky vedoucím skládky. Při síle větru 25 m/s a více skládku uzavřít.

- Denní ukládání odpadu bude soustředěno do vymezeného prostoru, tzv. aktivní plochy s plochou 250–500 m2, která bude z důvodu eliminace možného zápachu denně průběžně zpevňována a překrývána inertními technologickými odpady, případně technologickými materiály (odpady určené k technickému zabezpečení skládky), případně skrápěna.

- Prašnost na pojezdových komunikacích budovaných v tělese skládky bude omezována zvlhčováním pomocí skrápění vodou kropícím vozem. U odpadů, které by mohly zapříčinit zvýšenou prašnost (popílek, prach z čištění, škvára atd.) při ukládání na skládce je vyžadována jejich předchozí úprava původce spočívající v jejich vlhčení.“

Posouzení vypořádání:

Navržená opatření jsou standardní pro omezování úletů odpadů ze skládek, je důležité jejich praktické provádění. Úlety odpadů jsou obecně spojeny s provozem všech skládek, avšak právě stabilní i mobilní záchytné sítě, okamžité hutnění vysypaných odpadů a jejich denní překrývání mohou úlety odpadů minimalizovat. V opatřeních chybí přesnější vymezení, kdy se budou používat mobilní sítě okolo aktivní plochy skládky. Mohlo by být navrženo, aby se používaly za větrného počasí po směru větru okolo aktivní plochy po celou dobu provozu. S tím souvisí opatření, aby skládka provozovala vlastní automatickou meteostanici a meteorologické údaje uložené po hodině byly pro kontrolu k dispozici zpětně například půl roku, což výrazně usnadní kontrolu plnění opatření proti úletům. Doba instalace mobilních sítí by měla být pro umožnění kontroly zapisována do provozního deníku. K úletům ze skládky ovšem bude, třebaže v malé míře, docházet vždy, na tom nic nemění ani všechna navržená provozní opatření, jde ale o to, dostat je více pod kontrolu.

# Závěr

V rámci technické pomoci bylo identifikováno několik opatření, která by mohla být doplněna do podmínek provozu skládky, aby navrhované podmínky odpovídaly požadavkům obce na minimalizaci vlivů skládky na životní prostředí. Jedná se o tato opatření:

- Kvalita podzemní vody: při pokračování hodnot sledovaných látek v šachtici D1 překračujících referenční hodnoty vyhlášky č. 5/2011 Sb. pro sodík, amonné ionty nebo chloridy po rozšíření skládky zajistí provozovatel nezávislé posouzení zdroje znečištění autorizovanou osobou a předloží posudek v rámci vyhodnocení monitoringu skládky.

- Ozelenění pohledové strany od obce vpravo od vodárny: výsadba vegetace okolo hrany skládky bude provedena před zahájením navýšení kapacity skládky.

- Zápach:

  - Provozovatel zajistí vlastní automatickou meteostanici a meteorologické údaje (směr větru, teplota, srážky) budou uložené po hodině zpětně po dobu půl roku a na vyžádání budou poskytovány obci Úholičky nebo budou on-line zpřístupněny prostřednictvím sítě internet.

  - provozovatel skládky umožní při stížnostech na zápach kontrolu obce na skládce, jak jsou odstraňovány odpady, mimo jiné jak je prováděno jejich překrývání materiálem na technické zabezpečení skládky.

- Úlety ze skládky:

  - Mobilní zábrany budou při větrném počasí umístěny v místě aktivní plochy po směru větru po celou dobu provozu. Doba instalace mobilních zábran bude zapisována do provozního deníku.

  - Provozovatel zajistí vlastní automatickou meteostanici a meteorologické údaje (směr větru, teplota, srážky) budou uložené po hodině pro zpětně po dobu půl roku a na vyžádání budou poskytovány obci Úholičky nebo budou on-line zpřístupněny prostřednictvím sítě internet (totožné s opatřením u bodu 3. Zápach).

  - provozovatel skládky umožní při stížnostech na úlety odpadů kontrolu obce na skládce, jak jsou odstraňovány odpady, mimo jiné jak je prováděno jejich překrývání materiálem na technické zabezpečení skládky.

# Footnotes

Tato opatření stejnou nebo možná i vyšší měrou fungují nejen pro snižování zápachu, ale také pro snižování úletů odpadu ze skládky